## Slide 1
PLANIFICACION MAESTRA
Universidad Experimental de Guayana
Vicerrectorado Académico
Departamento de Ciencia y Tecnología
Planificación y Control de la Producción II
Prof. Ismary Perdomo

## Slide 2: ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
PLANIFICACIÓN AGREGADA
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN A LARGO PLAZO
PROGRAMACIÓN MAESTRA DE LA PRODUCCIÓN
PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES
PROGRAMACIÓN DE LAS OPERACIONES
LARGO PLAZO
(3 –5 AÑOS)
MEDIANO PLAZO
(12 –18 MESES)
CORTO PLAZO

## Slide 3: PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN
SU OBJETIVO ES DETERMINAR EL CALENDARIO DE PRODUCCIÓN PARA CADA TIPO DE PRODUCTO DE FORMA QUE SE RESPETEN LOS PLAZOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS Y SE RESPETEN LAS RESTRICCIONES DE CAPACIDAD EXISTENTES, TRATANDO DE APROVECHAR DE FORMA EFICIENTE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA INSTALADA (EVITANDO SITUACIONES DE CAPACIDAD OCIOSA Y SOBRECARGA DE CAPACIDAD)

## Slide 4
PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN
ESTAS DECISIONES SE TOMAN RESPONDIENDO A LA VEZ A LAS PRESIONES DE LAS DIFERENTES ÁREAS FUNCIONALES, TALES COMO EL DEPARTAMENTO DE VENTAS (SE AJUSTA A LA FECHA DE VENCIMIENTO PROMETIDA AL CLIENTE), EL DE FINANZAS (MINIMIZA EL INVENTARIO), LA GERENCIA (MAXIMIZA LA PRODUCTIVIDAD Y EL SERVICIO AL CLIENTE, MINIMIZA LAS NECESIDADES DE RECURSOS) Y LA FABRICACIÓN (TIENE PROGRAMAS NIVELADOS Y MINIMIZA EL TIEMPO DE PREPARACIÓN).

## Slide 5
EL PLAN MAESTRO VA A DESARROLLAR DOS FUNCIONES BASICAS:
PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN
CONCRETAR EL PLAN AGREGADO TANTO EN UNIDADES COMO EN TIEMPO, PERMITIENDO LA COORDINACION ENTRE VENTAS Y PRODUCCIÓN
CON LA DESAGREGACIÓN PERMITE UN MEJOR CONTROL SOBRE LA CAPACIDAD, SIENDO UN ENLACE ENTRE LA PLANEACIÓN A LARGO PLAZO Y LA PROGRAMACIÓN

## Slide 6
SE GENERA POR:
PLAN AGREGADO (PRONOSTICOS)
ORDENES DE LOS CLIENTES.
CONSIDERA:
DISPONIBILIDAD DE MATERIALES.
TIEMPO DE PRODUCCIÓN.
INVENTARIO EXISTENTE.
RESTRICCIONES DE CAPACIDAD.
PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN

## Slide 7
OBJETIVOS DEL PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCIÓN:
PROGRAMAR PRODUCTOS FINALES PARA QUE SE TERMINEN CON RAPIDEZ Y CUANDO SE HAYA COMPROMETIDO ANTE LOS CLIENTES.
EVITAR SOBRECARGAS O SUBCARGAS DE LAS INSTALACIONES DE PRODUCTOS, DE MANERA QUE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SE UTILICE CON EFICIENCIA Y RESULTE BAJO EL COSTO DE PRODUCCIÓN.
PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN

## Slide 8
POR LO COMUN SE IDENTIFICAN 3 TIPOS DE ENTORNOS PRODUCTOS-MERCADOS PARA LOS PLANES DE PRODUCCION LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACION:
PRODUCCION PARA EL INVENTARIO:
PRODUCCION EN LOTES.
MANTIENE INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS.
LA PRODUCCION COMIENZA ANTES DE CONOCER LA DEMANDA.
LOS TIEMPOS DE ENTREGA SE ACORTAN A COSTO DE MANTENER INVENTARIO.
ENTORNOS DEL PLAN MAESTRO

## Slide 9
II. PRODUCCION POR PEDIDOS:
NO SE MANTIENE INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS.
SE NEGOCIA CON EL CLIENTE UNA FECHA DE ENTREGA Y EL ARTICULO SE COLOCA EN PROGRAMA MAESTRO.
LA PRODUCCION NO COMIENZA HASTA QUE SE TIENE EL PEDIDO.
III. PRODUCCION-EMSAMBLE POR PEDIDO:
EXISTEN DOS PROGRAMAS MAESTROS , EL MPS A NIVEL DE MODULO Y EL PROGRAMA DE ENSAMBLE FINAL A NIVEL DE ARTICULO FINAL PEF.
MPS, RIGE LA PRODUCCION DE MODULOS Y SE BASA EN LOS PRONOSTICOS.
PEF, RIGE LA PRODUCION DEL ARTICULO FINAL QUE SE BASA EN LAS ORDENES DE LOS CLIENTES.
ENTORNOS DEL PLAN MAESTRO

## Slide 10
LOTE POR LOTE:
ESTE MÉTODO ESPECIFICA LA COLOCACIÓN DE UN PEDIDO A PARTE PARA CADA PERÍODO. NO SE COMBINA LOS PERIODOS CON LA DEMANDA. EL TAMAÑO DEL PEDIDO ES EN SÍ, EL REQUERIMIENTO BRUTO PARA EL PERIODO EN CUESTIÓN. SE FABRICA LA CANTIDAD EXACTA QUE SE NECESITA.
POR LOTE:
EN ESTE MÉTODO SE COMPARA ENTRE EL MAYOR DE LAS ORDENES DE LOS CLIENTES Y LA DEMANDA, TAL COMPARACIÓN VA A PERMITIR DECIDIR SI SE FABRICA EL LOTE COMPLETO. SI SOBRAN UNIDADES SE CONSIDERAN COMO INVENTARIO PARA LA SIGUIENTE SEMANA.
MODALIDADES DEL PLAN MAESTRO

## Slide 11
IT = IT-1 + QT - máx {FT, OT}
QT = (# Trab.) * (# Días) * (Rata de Producción)
QT= 0, si IT > 0
De lo contrario producir QT
Donde:
IT: Inv. De producto terminado al final de la semana T.
QT: Cant. Fabricada que debe completarse en la semana T.
FT: Pronostico para la semana T.
OT: Ordenes de los clientes que deben entregarse en la semana T.
ECUACIONES PARA CALCULAR EL INVENTARIO Y ELEMENTOS DEL PLAN MAESTRO

## Slide 12
DISPONIBILIDAD PARA LA PROMESA
EN EL PROGRAMA MAESTRO, LOS PRONÓSTICO DE VENTAS Y LAS VENTAS REALES SE COMPARAN ENTRE SÍ, LO CUAL VA A PERMITIR QUE SE COMPROMETA EL ARTÍCULO FINAL PARA EMBARCARLO AL CLIENTE EN PERIODOS FUTUROS DEL HORIZONTE DE PLANEACIÓN.
ELEMENTOS DEL PLAN MAESTRO

## Slide 13
OBJETIVO
VALIDAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO CRITICOS.
M
P
S
Capacidad
CALCULO
DETERMINAR EL CENTRO DE TRABAJO CRITICO.
CALCULAR LA CAPACIDAD DE LOS CENTROS DE TRABAJO.
DETERMINAR LA CARGA DE LOS CENTROS DE TRABAJO
COMPARAR LA CARGA CON LA CAPACIDAD
VALIDAR EL MPS Y HACER AJUSTES
PLANEACION DE LA CAPACIDAD A CORTO PLAZO

## Slide 14
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE LOS CENTROS DE TRABAJO
ES NECESARIO COMPROBAR LA CAPACIDAD TOTAL CON LA CAPACIDAD QUE SE REQUIERE EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO (CARGA), PARA ELLO SE DEBE CALCULAR
Capacidad CT= (nº trab)*(nº días)*(hr/días)
PLANEACION DE LA CAPACIDAD A CORTO PLAZO
Carga = Σ(Dem. por Producto*Tiempo de Fabricación del Producto en cada CT)