## Slide 1
Universidad Experimental de Guayana
Vicerrectorado Académico
Departamento de Ciencia y Tecnología
Planificación y Control de la Producción
PLAN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES MRP

## Slide 2
MRP Planificación de Requerimientos de Materiales
Es un sistema integrado para la planificación de la producción e inventarios.
Programa las compras/producción de “componentes” para la fecha en que se requieren (no más temprano, no más tarde)
Se masifica su uso gracias al poder de procesamiento de las computadoras.

## Slide 3
Plan agregado
de productos
Cambios de diseños
en ingeniería
Cambios de inventario
Plan maestro de
producción
(MPS)
Planificación de
materiales
(MRP)
Situación o estado de
stock
Estructura del
Producto
(BOM)
Pedidos fijos de
clientes conocidos
Pronósticos de la
demanda de los clientes
aleatorios
Ordenes de manufactura
Ordenes de
aprovisionamiento
ESTRUCTURA MODULAR DEL SISTEMA MRP

## Slide 4
MRP Planificación de Requerimiento de Materiales
Objetivos:
Mejorar el servicio al cliente.
Reducir la inversión en inventario.
Mejorar la eficiencia de operación de la planta.

## Slide 5
Desventajas de los sistemas MRP
Suponen capacidad ilimitada
Suponen tiempos de entrega constante
Requieren pronósticos exactos
Caros de mantener

## Slide 6: Diagrama de estructura
El producto P4, esta formado por 6 partes de A, 8 partes de B, 9 partes de C y 6 partes de D; B a su vez tiene 3 partes de E, 6 partes de F, 8 partes de G; F esta formado por 5 de J y 8 de K. A esta conformado por 4 partes de J; D lo conforman 5 partes de G y K.
P4
J
E
G
F
D
B
A
C
J
K
G
K
6
8
9
4
6
6
5
8
5
5
3
8
Nivel 0
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3

## Slide 7: Ciclo de Vida o de Producción
Los tiempos de entrega son los siguientes: G, K y B 3 semanas; A y C semanas, las demás partes tienen un tiempo de entrega de 1 semana; P4 tiene un tiempo de entrega de 3 semanas.
A
K
G
K
G
F
E
J
J
D
C
B
P4
10
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
Requerimientos brutos | 80 | 250 | 250 | 110
Inv. Inicial. 50 K, 575 B, 250 C, 150 E, 600 F, 900 G, 10 J.

## Slide 8: EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA
Ya instalado el programa en su PC le dan click
Les aparece esta venta
Click aquí

## Slide 9
Aparece esta venta.
Le dan click aqui

## Slide 10
Aparece esta ventana. Clik a new

## Slide 11
Inv. Inicial. 50 K, 575 B, 250 C, 150 E, 600 F, 900 G, 10 J.
Aparece esta ventana
Aquí seleccionamos el numero de partes que tiene el producto en el diagrama de estructura que son 13 incluyendo al producto principal.
Aquí seleccionamos el numero de semanas o periodos para la elaboración y entrega del producto. Como son 10 semanas el ciclo de producción y 4 semanas donde tengo ordenes colocadas da un total de 14. estas 4 semanas son d ela tabla donde dice requerimientos brutos que esta en en la lamina del ciclo de producción.
Seleccionamos esta opción
Click aqui

## Slide 12
Aparece esta ventana
Esta tabla se llena para que les de el MRP

## Slide 13
Inv. Inicial. 50 K, 575 B, 250 C, 150 E, 600 F, 900 G, 10 J.
Aquí van a ir colocando el producto principal con sus hijos y los hijos de los hijos lo van haciendo por parte como les explique el diagrama de estructura.
El nivel en el cual esta cada parte
Tiempo de entrega de cada parte
Inventario de cada producto, cuando se repiten componentes el inventario se coloca en uno solo
Este es el diagrama de estructura que les da el programa automáticamente.
Aquí seleccionan si lo quieren solo la estructura o con los detalles
Sino les aparece automáticamente le diagrama de estructura le dan doble click aqui
Aquí se coloca la cantidad o numero de parte de cada componente, al producto principal se le coloca 1 ya que es para fabricar un producto que se hace el requerimiento de materiales en este caso.

## Slide 14
Inv. Inicial. 50 K, 575 B, 250 C, 150 E, 600 F, 900 G, 10 J.
Aquí rodamos con el cursor
Como el ciclo de vida o de producción es de 10 semanas empezamos a colocar las ordenes a partir de la semana 11 que es a partir de allí que debemos comprometernos con el cliente
Le damos click aquí cuando ya esta toda la tabla llena

## Slide 15
Inv. Inicial. 50 K, 575 B, 250 C, 150 E, 600 F, 900 G, 10 J.
Así les queda el plan de requerimiento de materiales. Aquí se hacen los respectivos análisis considerando cual es la primera parte que se debe ensamblar del producto para cumplir con las semanas establecidas o programadas.

## Slide 16
Hasta aquí es la unidad II.
Cualquier duda e inquietud consulten por el grupo en el horario indicado.
Saludos,
Prof. Ismary Perdomo