Diagramas de Proceso e Instrumentación (P&ID)

Normas ISA S5.1 - S5.3

- Líneas de instrumentación (se dibujan más finas que las de proceso)

Conexión a proceso, o enlace mecánico o alimentación de instrumentos.

Señal neumática

Señal eléctrica

Señal eléctrica (alternativo)

Tubo capilar

Señal sonora o electromagnética guiada (incluye calor, radio, nuclear, luz)

Señal sonora o electromagnética no guiada

Conexión de software o datos

Conexión mecánica

Señal hidráulica

- Designación de instrumentos por círculos:

Montado localmente

Detrás de la consola (no accesible)

En tablero

En tablero auxiliar

Instrumentos para dos variables medidas o instrumentos de una variable con más de una función.

- Fuentes de alimentación

AS: Air Supply. Ejemplo: SA-100: Aire a 100 psi

ES: Electric Supply. Ejemplo: ES-24CD: Alimentación de 24V de corriente continua.

GS: Gas Supply

HS: Hydraulic Supply

NS: Nitrogen Supply

SS: Steam Supply

WS: Water Supply

- Identificación de instrumentos: (Ver tabla siguiente)

1ª letra: Variable medida o modificante

2ª y 3ª  letras: Función de salida, de presentación de datos o modificante.

Adicionales: Identificación de lazo de control (Asociado a área o equipo)

Ejemplo:

Designa a un Controlador de Temperatura con capacidad de Indicación asociado al lazo de control Nº 60.

Ejemplos varios:

Tabla de letras de instrumentos y funciones.

Ejemplo de representación de un lazo de control: Lazo de control de presión

Ejercicios de lectura de los P&ID

Analizar el funcionamiento de los siguientes sistemas de control.

1.

2.

3.

Notas:

- Bloque matemático

Fv: Flujo de vapor deseado

Fe: Flujo de líquido de entrada

(: Calor sacado del vapor condensado

C: Capacidad calorífica del líquido

L/L: Compensador dinámico

- Alarmas

LAH Alarma de nivel alto

LSL Alarma de nivel bajo

LAHH Alarma de nivel alto alto

LSLL Alarma de nivel bajo bajo

LSH Interruptor (switch) por nivel alto

LDA Desviación de set point

- Simbología usada en el control digital y distribuido

1. Accesible al operador

  - Visualización compartida

  - Visualización y control compartidos

  - Acceso a la red de comunicaciones

  - Interfase del operador en la red de comunicaciones

- Interfase auxiliar

  - Montado en panel

  - Estación manual

- No accesible normalmente al operador

  - Controlador

  - Visualización compartida instalada en campo

  - Cálculo, acondicionamiento de señal en controlador compartido

- Simbología para ordenadores (computadores) cuando son elementos aislados, no parte de un sistema de control distribuido general.

Normalmente accesible. Usado habitualmente para designar la pantalla de video.

Normalmente no accesible.

Interfase entrada/salida; Cálculo y acondicionamiento de señal; puede ser un controlador digital o un módulo de cálculo de software.

- Símbolos para control lógico y secuencial

Para elementos no definidos interconectando control lógico o secuencial.

Control distribuido interconectando controladores lógicos con funciones lógicas binarias o secuenciales.

No accesible al operador

Idem al anterior accesible al operador

Cálculo o acondicionamiento de señal.